2008. 07.01.

FUJITSU   AIRSTAGE

VRF-J

CÍMZÉS beállítás

- Tartsa lenyomva a MANUAL AUTO gombot a beltéri egységen 3 másodpercig.

Az OPERATION és a TIMER kijelző kigyullad.

- Nyomja le egyidejűleg a FAN CONTROL és SET TEMP (+) ill. az ACL gombokat, majd engedje fel őket, elsőként az ACL gombot.

- A SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal állítsa be a távirányító infra jelkódját, amennyiben a beltéri egység jelkódja az eredeti gyári  ”A”  beállítástól eltérő.

- Nyoma le a VERTICAL AIR FLOW DIRECTION () gombot a távirányítón. Ekkor a távirányító elküldi a  kódot a beltéri egységnek.

Ha a jelkód helyes, a beltéri egység sípoló hangot ad.

- Nyomja le a MASTER CONTROL () gombot a címzési  beállítás indításához.

- Győződjön meg róla, hogy az alsó sorban  01-es szám látható, ha nem akkor állítsa be a SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal  01-re.

- Nyomja le a FAN CONTROLgombot. Ekkor a kijelzőn a felső sorban villogni kezd a beltéri egység címzési adata.

- Állítsa be a címzést a SET TEMP  (+)vagy (-) gombokkal . A címzés 00 és 07 között lehetséges. Minden egyes beltéri egységnek külön címet kell adni.

- Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor a beltéri egység sípoló hangot ad és a TIMER kijelző felvillanásainak száma jelzi a beállított címzést.

- Nyomja meg a SLEEP gombot a beállítás ellenőrzéséhez. Ha a beállítás egyezik a távirányítón lévő címmel akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi—PiPiPiPiPi

Ha a beállítás rossz akkor az alábbi hangjelzés hallható:  PiPiPi----------(3sec)

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a MANUAL AUTO gombot a beltéri egységen.

- Nyomja meg az ACL gombot a távirányítón, ezzel kilép a címzés beállítási módból.

- Amennyiben a beltéri egység  infra jelkódja b, c vagy d akkor állítsa be ismét a távirányító jelkódját.(lásd lent)

- Az összes beltéri egység beállítása után kapcsolja le majd kapcsolja vissza a hálózati feszültséget. Enélkül nem lesz helyes a címzés beállítása.

A távirányító infra jelkódjának beállítása

Ez a beállítás akkor szükséges, ha egy helyiségben kettő vagy több légkondicionáló van felszerelve, és a távvezérlőkkel külön kölön akarja működtetni az egyes egységeket. Ilyenkor  változtassa meg a távvezérlő és a beltéri egység jelkódját azért, hogy csak arra a légkondicionálóra legyen hatással, melyet Ön be kíván állítani.

Négyféle lehetőségből választhat: A – b-  c-  d

Az eredeti beállítás „A”

Figyelem!

A beltéri egység jelkódját a beltéri egység paneljén kell beállítani az üzembehelyezési leírás alapján.

- Addig nyomja a START/STOP gombot, amíg a távvezérlő kijelzőjén meg nem jelenik az óra.

- Most nyomja meg a MASTER CONTROL (fő vezérlő) gombot (5. ábra (14)) legalább 5 másodpercig, hogy kiíródjon az aktuális jelkód. (Kezdetben )

- Nyomja meg a gombokat,hogy továbbléptesse a jelkódot  között. Illessze hozzá a kijelzőn levő kódot a légkondicionáló jelkódjához.

- Ismételten nyomja meg a MASTER CONTROL  (fő vezérlő) gombot, hogy visszatérjen az óra képe. A jelkódot ezzel megváltoztatta.

A távvezérlő egység visszaáll az A jelkódra, amikor cserélik a távvezérlő elemeit. Amennyiben nem az A jelkódot használta, a telepcsere után vissza kell állítani a jelkódot. Ha nem ismeri a légkondicionáló jelkód-beállítását, próbálgassa végig az  jelkódok mindegyikét, amíg meg nem találja azt, amellyel légkondicionálója működik.